## Slide 1
OTDR 선로품질관리시스템 고도화 개발 계획서
SKT 기간망 선로 품질관리 고도화 및 EMS 연동 확대
작성자: 입력
날짜: 입력
HUAWEI/NOKIA EMS 연동
OTDR 측정 자동화
결과 분석/보고서 고도화

## Slide 2
HUAWEI 장비 인벤토리 정보 조회 기능
HUAWEI NCE REST API 기반 인벤토리 수집, 분석, 저장, 조회
핵심 기능
• 장비/서비스 Port/OTDR Port 수집
• network-id, node-id, port-id 단계별 조회
• SFTP 보조 연계와 Pagination 처리
분석 및 저장
• Link 분석
• OTDR Port-서비스 Port 연관성 분석
• OTDR DB 테이블 저장 및 Web UI 조회
기능 구조도
NCE 인증
Inventory API
수집/정규화
Link 분석
Port 매핑
OTDR DB
Web UI

## Slide 3
HUAWEI OTDR 측정 Profile 관리 기능
Link 단위 OTDR 측정 Profile과 Default Profile 정책 관리
핵심 기능
• Profile 생성/조회/수정/삭제
• Default Profile 별도 관리
• 측정 작업 생성 시 API 파라미터 전달
보강 제안
• 평균화 횟수, 샘플링 해상도
• 파장 선택값, 임계치 버전 관리
• 필드별 허용 범위와 권장값 안내
기능 구조도
Web UI
Profile API
Default 정책
Profile 저장
파라미터 검증
OTDR DB

## Slide 4
HUAWEI OTDR 측정 작업 실행 기능
측정 등록, 스케줄링, 실행, 상태 관리까지의 전주기 자동화
핵심 기능
• 정기/장애/작업/Baseline 측정 분리
• 우선순위/동시성 조건 기반 스케줄링
• NCE 측정 요청 후 Polling 또는 Event 상태관리
운영 설정
• OTDR 동시 측정 수 제한
• API 동시 호출 제한
• 유형별 스케줄러 옵션 설정
기능 구조도
측정 등록 UI
구성정보 조회
스케줄러
Task 실행
상태관리
NCE OTDR

## Slide 5
HUAWEI OTDR 측정 결과 조회 기능
측정 결과 수집, SOR 분석, 통합 조회 화면 개선
핵심 기능
• Task 응답과 SOR 파일 수집
• 표준 SOR 파일 파싱 및 결과 저장
• 기존 결과 조회 화면에 HUAWEI 결과 통합
보강 제안
• Event별 loss classification
• 품질 등급 및 이상패턴 요약
• 비교 탐색과 결과 시각화 강화
기능 구조도
결과 API
SOR 수집
파싱/분석
결과 저장
통합 조회 UI
이력 비교

## Slide 6
HUAWEI EMS 자동점검 조회 기능
자동점검 이력 탐색과 결과 수집/저장 및 실시간 연동 검토
핵심 기능
• 주기 Polling 기반 자동점검 이력 탐색
• 수동/자동 측정 혼재 환경에서 자동점검 Task 분류
• 자동점검 결과 수집/분석/저장 후 UI 조회
운영 방향
• 조회 시간범위 관리
• 이벤트 실시간 연동 방안 검토
• 조회 주기 설정 기능 제공
기능 구조도
EMS Task 이력
Polling 탐색기
자동점검 분류
결과 저장
실시간 연동
조회 UI

## Slide 7
TANGO 링 정보, GIS 선번 정보 연동 기능
수동 업로드 기반 구성정보 갱신을 M2M 방식으로 자동화
핵심 기능
• Tango 링 정보, GIS 선번 정보 연동
• REST API/Kafka/SFTP 등 규격 협의 후 개발
• 연동 데이터 저장 및 조회 화면 제공
기대 효과
• 수동 업로드 제거
• 구성정보 최신성 확보
• 운영자 조회 편의성 향상
기능 구조도
Tango/GIS
연동 규격
연동 모듈
구성정보 DB
조회 UI
자동화 운영

## Slide 8
NOKIA EMS 자동점검 조회 기능 개발
Kafka 이벤트 기반으로 NOKIA 자동점검 측정 실시간 연동
핵심 기능
• Kafka SASL_SSL 인증과 이벤트 토픽 연동
• 자동점검 이벤트 판별 및 결과 수집 모듈 전달
• SOR 포함 측정결과 저장과 화면 개선
기대 효과
• Polling 부하 절감
• 실시간 탐지 강화
• 기존 화면 고도화
기능 구조도
Kafka 인증
이벤트 구독
자동점검 판별
결과 수집
SOR 분석
자동점검 UI

## Slide 9
OTDR 선로 길이 보정 기능 개발
Source Port 기준 거리 보정으로 Trace 그래프 정확도 향상
핵심 기능
• Source Port~첫 FDF 거리 추가
• FDF 위치 보정 계산 로직 적용
• 보정된 위치를 OTDR Trace 그래프에 표시
기대 효과
• 실제 선로 거리와 그래프 정합성 향상
• 분석 정확도 개선
• 운영 검증 편의성 강화
기능 구조도
거리정보
보정 계산
API 수정
Trace 적용
위치 검증
시각화 개선

## Slide 10
OTDR 측정 결과 보고서 기능
링 단위 정기/수동 보고서 생성과 비교 분석 기능 제공
핵심 기능
• 자동/수동 보고서 생성 모드 지원
• 측정 기간, 측정 종류, 비교 대상 기준 통계 산출
• DB 저장 후 Backend API와 Web UI 조회 제공
운영 기능
• 보고서 생성 주기 설정
• 대상 측정 종류 설정
• 이전 보고서와 차이 비교
기능 구조도
보고서 생성
통계 산출
비교 분석
보고서 DB
API/배치
조회 UI

## Slide 11
개발 일정
doc 폴더의 개발계획서 xlsx 기준 기능별 진행 일정(M ~ M+5)
구분
기능
M
M+1
M+2
M+3
M+4
M+5
HUAWEI 연동
장비 인벤토리 정보 조회 기능
OTDR 측정 Profile 관리 기능
OTDR 측정 작업 실행 기능
OTDR 측정 결과 조회 기능
EMS 자동점검 조회 기능
TANGO/GIS
TANGO 링 정보 연동 기능
GIS 선번 정보 연동 기능
NOKIA 자동점검
NOKIA OTDR Event 연동 기능
NOKIA EMS 자동 점검 조회 기능
선로 길이 보정
OTDR 선로 길이 보정 기능
보고서
링단위 측정 결과 보고서 생성 기능
※ 일정은 repository의 doc 폴더 아래 xlsx 기능 항목을 기준으로 정리했으며, 월별 진행은 색상 블록으로 표현함