## Slide 1
SKT OTDR 선로품질관리시스템 고도화 개발 계획서
배경: SKT 기간망 OTDR 운영 고도화 및 EMS 연동 확대
작성자: 입력
날짜: 입력
SKT LOGO 삽입 영역

## Slide 2
2. HUAWEI 장비 인벤토리 정보 조회 기능
• NCE REST API로 장비, 서비스 Port, OTDR Port 인벤토리 수집
• 인증 토큰, network-id, node-id, port-id, OTDR port-id 단계별 조회
• Pagination 처리 공통 유틸과 SFTP 보조 연동으로 대량 데이터 수집 안정화
• Link 분석, OTDR Port-서비스 Port 연관성 분석 후 OTDR DB 저장
• 저장된 인벤토리를 Web UI에서 조회하고, 선택적으로 Change Event 구독 반영
Overview 구조도
NCE REST API
수집 모듈
분석 모듈
OTDR DB
Web UI

## Slide 3
3. HUAWEI OTDR 측정 Profile 관리 기능
• Link 단위 OTDR 측정 Profile 생성/조회/수정/삭제 기능 제공
• Default Profile 별도 관리로 미설정 Link에도 표준 정책 적용
• 관리 대상 핵심 필드: refractive-index, pulse-width, distance-range, detect-mode 등
• UI에서 필드별 입력 범위, 단위, 권장값 설명 제공
• 추가 관리 권장 항목: 평균화 횟수, 샘플링 해상도, 파장, 알람 임계치 버전관리
Overview 구조도
Web UI
Profile API
Profile 정책
Default Profile
OTDR DB

## Slide 4
4. HUAWEI OTDR 측정 작업 실행 기능
• 정기/장애/작업/Baseline 측정을 분리해 등록하고 공통 스케줄러에서 실행
• 대상 링 기준 Link, 장비, Port, Profile 구성정보를 조회해 작업 생성
• 우선순위와 동시성 제어를 고려한 Task 스케줄링 수행
• NCE OTDR 측정 API 연동 후 Task 상태를 Polling 또는 Event 방식으로 관리
• 동시 측정 수, API 동시 호출 수 등 운영 파라미터를 설정 가능하게 설계
Overview 구조도
측정 UI
스케줄러
Task 실행기
NCE OTDR API
상태관리/설정

## Slide 5
5. HUAWEI OTDR 측정 결과 조회 기능
• OTDR Task 응답과 SOR 파일을 수집하고 분석해 측정결과 테이블에 저장
• 표준 SOR 파일 파싱 기능을 통해 이벤트, 손실, 반사 특성 분석
• 기존 결과 조회 화면에 HUAWEI 결과를 통합 조회하도록 고도화
• 추가 분석 권장 항목: Event별 loss classification, 품질등급, 이상패턴 요약
• 운영자가 결과 비교와 이력 탐색을 쉽게 하도록 시각화 개선
Overview 구조도
NCE 결과 API
SOR 수집
결과 분석
측정결과 DB
결과 조회 UI

## Slide 6
6. HUAWEI EMS 자동점검 조회 기능
• EMS가 자동 수행한 OTDR 측정 이력을 조회해 자동점검 결과를 수집/분석/저장
• Task 이력 조회 범위를 관리해 중복 없이 주기 탐색
• 수동/자동 측정 혼재 환경에서 자동점검 Task 식별 로직 구현
• 대규모 Polling 부하를 줄이기 위해 실시간 이벤트 연동 방안 병행 검토
• Web UI에서 자동점검 결과를 기존 화면과 연계 조회
Overview 구조도
EMS 자동점검
이력 탐색기
자동/수동 분류
결과 분석/저장
자동점검 UI

## Slide 7
7. TANGO 링 정보, GIS 선번 정보 연동 기능
• 수동 엑셀 업로드 기반 링 정보 갱신을 M2M 연동 방식으로 자동화
• 연동 대상은 Tango 링 정보와 GIS 선번 정보
• REST API, Kafka, SFTP 등 협의된 규격에 맞춰 연동 모듈 개발
• 수신 데이터는 구성정보 테이블에 저장하고 Web UI 조회 기능 제공
• GIS 선번 정보는 기존 링 정보 화면을 보완하는 신규 조회 화면으로 제공
Overview 구조도
Tango/GIS
연동 규격 협의
연동 모듈
구성정보 DB
조회 UI

## Slide 8
8. NOKIA EMS 자동점검 조회 기능 개발
• Kafka 기반 EMS 이벤트 연동으로 자동점검 측정 감지를 실시간화
• SASL_SSL 인증, 이벤트 토픽 구독, OTDR 자동점검 이벤트 판별 구현
• 완료 이벤트 수신 후 측정결과와 SOR 파일을 수집/분석/저장
• 기존 JobList Polling 중심 구조 대비 부하를 줄이고 실시간성을 강화
• 자동점검 조회 화면은 사용자 요구사항을 반영해 개선
Overview 구조도
NOKIA EMS
Kafka 연동
이벤트 판별
결과수집/저장
자동점검 UI

## Slide 9
9. OTDR 선로 길이 보정 기능 개발
• 발신 장비 Source Port와 첫 번째 FDF 간 거리 정보를 Link 시작점에 반영
• 기존 FDF 위치를 보정 거리만큼 재계산해 Trace 상 위치 정확도 개선
• Backend API 계산 로직과 응답 스키마 수정
• OTDR Trace 그래프에서 보정된 FDF 위치를 시각적으로 표시
• 운영자가 실제 선로 길이와 그래프 차이를 빠르게 검증할 수 있도록 개선
Overview 구조도
거리정보
보정 API
위치 재계산
Trace 그래프
검증 UI

## Slide 10
10. OTDR 측정 결과 보고서 기능
• 링 단위로 주기 보고서를 자동 생성하고 필요 시 수동 생성 지원
• 측정 기간, 측정 종류, 비교 대상 보고서를 기준으로 통계와 비교 정보 산출
• 자동 생성은 이전 주기와 비교, 수동 생성은 선택 기간/보고서와 비교
• 보고서 데이터는 DB 저장 후 Backend API와 Web UI로 조회 제공
• 정기 보고서 설정, 생성 주기, 대상 측정 종류를 운영자가 관리 가능
Overview 구조도
보고서 생성기
통계/비교
보고서 DB
API/배치
보고서 UI

## Slide 11
11. 개발 일정
※ 일정표 원본 xlsx를 현재 세션에서 직접 읽지 못해, 아래는 기능 기준 기본 계획표 템플릿입니다. xlsx 수치 반영 시 즉시 교체 가능합니다.
기능
M
M+1
M+2
M+3
M+4
M+5
HUAWEI 인벤토리 정보 조회
분석/설계
API 연동
분석로직
DB/UI
고도화
안정화
HUAWEI Profile 관리
요건정의
API 설계
CRUD 개발
UI 개발
테스트
반영
HUAWEI 측정 작업 실행
설계
스케줄러
Task 실행
상태관리
튜닝
테스트
HUAWEI 결과 조회
설계
수집
SOR 분석
저장/UI
개선
테스트
HUAWEI 자동점검 조회
설계
Polling
분류로직
저장/UI
실시간 검토
안정화
TANGO/GIS 연동
협의
규격정의
연동개발
DB/UI
테스트
반영
NOKIA 자동점검 조회
설계
Kafka 연동
결과수집
UI 개선
테스트
반영
선로 길이 보정
설계
API 수정
그래프 수정
검증
보완
적용
결과 보고서
설계
통계로직
배치/API
UI 개발
테스트
반영